## Slide 1: 物聯網核心技術實習作業一Linkit one, Arduino IDE App Inventor2
國立中正大學資工系 黃仁竑教授

## Slide 2: 目錄
板子介紹
Arduino IDE環境建置
Linkit one Example
Lab1 Part1
App Inventor2 Intorduction
App Inventor2 Login
App Inventor2 New project
App Inventor2 GUI
Install Emulator
App Inventor2 Example
Lab1 Part2

## Slide 3: Linkit one 板子介紹
Micro usb：透過此孔來燒錄程式
裝置模式：若要燒錄程式，請切到UART(下)。MS代表不會執行程式，板子裡的Flash儲存媒體會成為類似於隨身碟／記憶卡的模式，可用於韌體更新。
供電來源：若是切到USB，則從USB線／電腦端汲取電源。若是BAT則從電池供電，若連接電腦可進行充電。
SPI腳位功能選擇：請切到SPI(上)，代表SPI功能相關腳位由你使用。若切到SD，代表想使用外插的Micro SD卡，那麼腳位D11、D12、D13就不能運作，而內建LED連接到腳位D13。

## Slide 4: Linkit one 板子介紹(續)

## Slide 5: Arduino IDE環境建置
請先官網下載1.6.6版本的Arduino IDE，下載完後解壓縮

## Slide 6: Arduino IDE環境建置(續)
進入控制台，搜尋”變更裝置和安裝設定”，選擇”否，讓我選擇要進行的動作”與”絕不安裝來自Windows Update的驅動程式軟體”

## Slide 7: Arduino IDE環境建置(續)
下載Linkit one的驅動程式(驅動載點)，下載後並解壓縮。
執行InstallMTKUSBCOMPortDriver檔
安裝完後點開”裝置管理員”，便可看到已連接的Linkit one
(MTK USB Debug Port為燒錄程式用， MTK USB Modem Port為一般序列傳輸用)

## Slide 8: Arduino IDE環境建置(續)
安裝Linkit one 的SDK至Arduino IDE，點選”檔案”中的”偏好設定”
點選紅色框框，並在框框中輸入http://download.labs.mediatek.com/package_mtk_linkit_index.json

## Slide 9: Arduino IDE環境建置(續)
點選”工具”的”板子:”Arduino/Genuino Uno”，並選擇”板子管理員”
找到”LinkIt ONE”的SDK，後並安裝
(若發現左下角有Unmatched brances in the pattern時，則需要進入偏好設定先將語言設置為英文，再進行安裝)

## Slide 10: Arduino IDE環境建置(續)
若安裝成功，則會看到”INSTALLED”的字

## Slide 11: Linkit one Example
將Arduino IDE裡的example-blink 燒入到Linkit one板子上

## Slide 12: Linkit one Example(續)
MTK USB Debug Port為燒錄程式用，範例為port8
所以在Arduino IDE上也是選取port8

## Slide 13: Linkit one Example(續)
看到Done uploading 就代表燒入成功

## Slide 14: Linkit one Example(續)
執行完成後，便可以看到框框內的Led在閃爍

## Slide 15: Lab1 Part1
將溫度感測器的接收的值，在Arduino IDE的console中顯示，並截圖

## Slide 16: App Inventor2 Intorduction
Google在2010年推出，現由Massachusetts Institute of Technology(MIT)進行維護。
User可以透過拼圖方式組合程式語言，使User不需要太多基礎便可進行開發。
運行在雲端環境上。
與個人的Google帳號結合運作。
App Inventor 2 網址: ai2.appinventor.mit.edu

## Slide 17: App Inventor2 Intorduction(續)
版面介紹
  Designer: 可藉由左方的User Interface中的component拖曳到中間的Viewer中調整版面，例如Button、WebViewer、sensor等等。
  Blocks editor:處理程式邏輯，例如:while ,if ,else if等等。
  可藉由模擬器顯示出目前完成的程式方便debug。
  提供QR code掃描下載或者直接下載。

## Slide 18: App Inventor2 Login
輸入: http://ai2.appinventor.mit.edu
登入自己的Google帳戶並允許存帳戶

## Slide 19: App Inventor2 New project
在上方的選單中選擇Projects，並選擇New project，點選OK完成。

## Slide 20: App Inventor2 New project
在Project Name中輸入想使用的Project Name

## Slide 21: App Inventor2 GUI
在Palette中選取想使用的compoment拖曳到Viewer中的Screen中使用，並且可以在Properties中更改想要更改的屬性，例如位置、名稱、大小等等。

## Slide 22: App Inventor2 GUI(續)
點選右上方Blocks切換到Block editor，以組合出讓App運作的條件控制。

## Slide 23: Install Emulator
從上方的選單點選Help中的Library

## Slide 24: Install Emulator(續)
找到How to update the App Inventor….並點選

## Slide 25: Install Emulator(續)
點選Setup Instructions

## Slide 26: Install Emulator(續)
找到Option Three並點選Instructions

## Slide 27: Install Emulator(續)
根據工作環境選擇Download版本(以Windows為例)

## Slide 28: Install Emulator(續)
接著點選Download the installer，並且執行安裝。

## Slide 29: Install Emulator(續)
安裝完成後桌面會出現圖示並執行。

## Slide 30: App Inventor2 Example
新增一個Project

## Slide 31: App Inventor2 Example(續)
取名為Hello World

## Slide 32: App Inventor2 Example(續)
點選Palette中的Lable並拖曳到Screen1中，並透過更改Screen1及Lable中的Properites更改Lable內容及位置。

## Slide 33: App Inventor2 Example(續)
接著點選上方的Connect中的Emulator進行模擬。

## Slide 34: App Inventor2 Example(續)
等待之後，模擬出現剛剛所完成之App。

## Slide 35: App Inventor2 Example(續)
也可以透過上方Build中的兩種方式測試結果，掃描QR code或者將apk存到電腦中。

## Slide 36: Lab1 Part2
使用App Inventor 2完成一個Guess Number App
參考附圖完成GUI，並完成以下功能
  1.輸入數字後，如果正確顯示正確，錯誤則顯示猜錯重來。
  2.錯誤後要記錄猜錯幾次，並在正確答對後顯示出猜錯幾次。
  3.答錯後，要提示使用者提高或降低猜的數字直到正確為止。
  4.按下About開啟附註資訊，按下Restart則Reset App，按下Quit則關掉App。

## Slide 37: Lab1 Part2(續)
開啟App的初始狀態
輸入錯誤範危顯示訊息

## Slide 38: Lab1 Part2(續)
輸入正確範圍內數字後，上方範圍變動

## Slide 39: Lab1 Part2(續)
找到正確數字顯示訊息
點選About 開啟Notifier1