## Slide 1: 物聯網核心技術 實驗二 NB-IoT 雙向控制系統
國立中正大學資訊工程系 黃仁竑教授
助教 莊諺 林佳幼

## Slide 2: 實驗目標
目標一：實作MQTT PUB及SUB指令
  在server建立broker，執行PUB及SUB指令( 30% )
目標二：組裝所有硬體設備及控制硬體設備
  組裝所有硬體設備( 50% )
  顯示數據及控制LED、風扇、馬達( 80% )
目標三：MQTT雙向控制
  以Pub上傳光感值並以Sub控制LED燈條( 100% )

## Slide 3: 大綱
材料
目標一：MQTT PUB及SUB指令
  NB-IoT 模組
  MQTT
  PUBLISH及SUBSCRIBE封包格式
  建立broker
  傳送PUBLISH封包
  傳送SUBSCRIBE封包
目標二：組裝及控制硬體設備
  原理與構造
    土壤濕度感測器
    光線感測器
    溫濕度感測器
    馬達
    繼電器
    電源供應模組
  控制設備及顯示資訊
    設備安裝
    控制及顯示
目標三：MQTT雙向控制
  以PUB上傳光感值
  以SUB控制開關燈
  雙向控制

## Slide 4: 材料
LinkIt Smart 7688 Duo
SIM7000E ( NB-IoT模組 )
SIM Card
土壤溫濕度感應器
光線感應器
溫濕度感應器
LED 燈條、燈條轉接頭
  風扇、螺絲組
  繼電器
  馬達、水管、滴灌分接頭
  電源供應模組、電源供應器
  溫室外箱
  杜邦線

## Slide 5
SIM7000E
SIM Card
圖片來源：
https://www.taiwaniot.com.tw/product/sim7000e-arduino-nb-iot-lte-gprs-%E6%93%B4%E5%B1%95%E6%9D%BF/
https://www.taiwaniot.com.tw/product/arduino-linkit-smart-7688-duo/
LinkIt Smart 7688 Duo
(含擴充板)
材料(續)

## Slide 6
土壤濕度感測器
光線感測器
( 實驗一有發，記得攜帶 )
材料(續)

## Slide 7
溫濕度感測器
( 實驗一有發，記得攜帶 )
LED 燈條 & 燈條轉接頭
材料(續)

## Slide 8
風扇 & 螺絲組
繼電器
材料(續)

## Slide 9
馬達、水管、滴灌分接頭
材料(續)

## Slide 10
電源供應模組
電源供應器
材料(續)

## Slide 11: 材料 ( 續 )
溫室本體

## Slide 12: 大綱
材料
目標一：MQTT PUB及SUB指令
  NB-IoT 模組
  MQTT
  PUBLISH及SUBSCRIBE封包格式
  建立broker
  傳送PUBLISH封包
  傳送SUBSCRIBE封包
目標二：組裝及控制硬體設備
  原理與構造
    土壤濕度感測器
    光線感測器
    溫濕度感測器
    馬達
    繼電器
    電源供應模組
  控制設備及顯示資訊
    設備安裝
    控制即顯示
目標三：MQTT雙向控制
  以PUB上傳光感值
  以SUB控制開關燈
  雙向控制

## Slide 13: 目標一：MQTT PUB及SUB指令
Publisher
Broker
Topic
Subscriber
message
message
Publisher
Broker
Topic
Subscriber
message
message
PUBLISH
SUBSCRIBE

## Slide 14: MQTT
MQTT (Message Queueing Telemetry Transport)
  Publisher, Broker, Subscriber
  Topic
    CCU/CSIE/name
      大小寫有分
      ‘/’是主題階層分隔字元
      特殊字元(例如：’-’，‘*’)有特殊意義，不建議使用
  Header+Topic+Payload
  Port: 1883

## Slide 15: MQTT(續)
Publisher
Broker
Topic
Subscriber
Subscriber
message
message
message

## Slide 16: MQTT(續)
QoS = 0，at most once
QoS = 1，at least once
QoS = 2，exactly once
圖片來源：https://swf.com.tw/?p=1015

## Slide 17: PUBLISH及SUBSCRIBE封包格式
CONNECT packet + PUB/SUB packet
cloud MQTT with AUTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | keep alive | 60s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CONN | RL | PLEN |  | M | Q | I | s | d | p | LVL | FL | KA |  | CIDLEN |  | a | s | h | e | r | ULEN |  | PWLEN | 
 | 10 |  | 00 | 06 | 4D | 51 | 49 | 73 | 64 | 70 | 03 | C2 | 00 | 3C | 00 | 05 | 61 | 73 | 68 | 65 | 72 | 00 | 00 | 00 | 00
CONNECT PACKET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | CONN | RL | PLEN |  | M | Q | T | T | LVL | FL | KA |  | CIDLEN |  | a | s | h | e | r |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 11 | 00 | 04 | 4D | 51 | 54 | 54 | 04 | 02 | 00 | 3C | 00 | 05 | 61 | 73 | 68 | 65 | 72 |  |  |  |  |  | 
PUBLISH PACKET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | topic |  |  |  | message |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PUB | RL | TPLEN |  | h | s | n | g | t | e | s | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 30 |  | 00 | 04 | 68 | 73 | 6E | 67 | 74 | 65 | 73 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBSCRIBE PACKET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | topic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | SUB | RL | PKTID |  | TPLEN |  | h | s | n | g | QoS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 82 |  | 00 | 01 | 00 | 04 | 68 | 73 | 6E | 67 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MESSAGE PACKET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | layload |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PUBREC | RL | 00 | TPLEN | h | s | n | g | / | l | i | g | h | t | 00 | PKTID | O | N |  |  |  |  |  |  | 
 | 50 | 10 | 00 | 0A | 104 | 115 | 110 | 103 | 47 | 108 | 105 | 103 | 104 | 116 | 0 | 1 | 79 | 78 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: NB-IoT模組
SIM7000E | 
7 | Vin
8 | GND
12 | 5V
GND | 
SCL | 
7688 | 
7 | 
8 | 
12 | 5V
GND | 
SCL | 
電源供應模組 | 
GND | DC IN/OUT
一人一組

## Slide 19: 建立broker
遠端連線至server
  指令：ssh <user name>@IP, e.g., ssh asher@192.168.1.100
  user name: ccu<student ID>, e.g., ccu609410055
  Password: <student ID>, e.g., 609410055
  若是使用個人網路，需先VPN至學校
    學校VPN：https://it.ccu.edu.tw/network_source.php?section=7
    資工VPN：https://vpn.cs.ccu.edu.tw/

## Slide 20: 建立broker(續)
建立MQTT及Broker
  更新
    sudo apt update
  安裝 Mosquitto MQTT Broker
    sudo apt install -y mosquitto
  安裝 Mosquitto Client
    sudo apt install -y mosquitto-clients
測試broker
  建立 Subscriber及Subscribe
    mosquitto_sub -h IP -t Topic
  建立 Publisher及Publish
    mosquitto_pub -h IP -t Topic -m Message
Reference: https://oranwind.org/-edge-zai-ubuntu-an-zhuang-mosquitto-mqtt-broker-part-2/

## Slide 21: 傳送PUBLISH封包
新增SIM7000 library至Arduino 函式庫
  草稿碼->匯入程式庫->管理程式庫
  搜尋SIM7000，找到DFRobot_SIM7000，按下安裝1.0.1版本
  若有詢問是否要連同其他lib同時安裝，選擇全部安裝，或是於安裝後點選更新
修正lib中的bug及設定
  至github下載lib：https://github.com/ashercy/iot.git
    位置： iot/lib/DFRobot_SIM7000.cpp
    位置： iot/lib/DFRobot_SIM7000.h
  至Arduino library覆蓋上面的兩個檔案
    位置： C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\DFRobot_SIM7000-master

## Slide 22: 傳送PUBLISH封包(續)
至github下載範例程式：https://github.com/ashercy/iot.git
  位置：iot/example/MQTT_PUB.ino
修改參數
  serverIP
  IOT_CLIENT: <student ID>
  IOT_TOPIC: <student ID>/pub
上傳內容為學號
換行符號記得改為CRLF(NL&CR)
x.x.x.x
x.x.x.x

## Slide 23: 傳送SUBSCRIBE封包
至github下載範例程式：https://github.com/ashercy/iot.git
  位置：iot/example/MQTT_SUB.ino
修改參數
  serverIP
  IOT_CLIENT: <student ID>
  IOT_TOPIC: <student ID>/sub
下載MQTT app，使用該應用發出PUB packet，並以模組接收，記得用QoS=1
  訊息為學號
IOS: https://apps.apple.com/tw/app/easymqtt/id1523099606
x.x.x.x
x.x.x.x
x.x.x.x

## Slide 24: 大綱
材料
目標一：MQTT PUB及SUB指令
  NB-IoT 模組
  MQTT
  PUBLISH及SUBSCRIBE封包格式
  建立broker
  傳送PUBLISH封包
  傳送SUBSCRIBE封包
目標二：組裝及控制硬體設備
  原理與構造
    土壤濕度感測器
    光線感測器
    溫濕度感測器
    馬達
    繼電器
    電源供應模組
  控制設備及顯示資訊
    設備安裝
    控制及顯示
目標三：MQTT雙向控制
  以PUB上傳光感值
  以SUB控制開關燈
  雙向控制

## Slide 25: 原理與構造 - 土壤濕度感測器
比較器 LM393
工作電壓 3.3V-5V

## Slide 26: 原理與構造 - 光線感測器
The resistance of photo-resistor decreases when the intensity of light increases
A dual Op-Amp chip LM358 on board produces voltage corresponding to intensity of light(i.e. based on resistance value)
The output signal is analog value, the brighter the light is, the larger the value.
Operating voltage | 3~5V
Operating current | 0.5~3 mA
Response time | 20-30 milliseconds
Peak Wavelength | 540 nm
Notes: 當光強度增加時，光敏電阻的電阻減小 板上的雙運放芯片LM358產生對應於光強度的電壓（即基於電阻值） 輸出信號為模擬值，光線越亮，該值越大。

## Slide 27: 原理與構造 - 溫濕度感測器
VCC | 3.3 | – | 6 | V
支持測量電流 | 1 | – | 1.5 | mA
待機電流 | 40 | – | 50 | uA
測量範圍 (濕度) | 5% | – | 99% | RH
測量範圍 (溫度) | -40 | – | 80 | °C
精度 (濕度) | – | – | ±2% | RH
精度 (溫度) | – | – | ±0.5 | °C
解析度 (濕度) | – | – | 0.1% | RH
解析度 (溫度) | – | – | 0.1 | °C
再現性 (濕度) | – | – | ±0.3% | RH
再現性 (溫度) | – | – | ±0.2 | °C
長期穩定性 | – | – | ±0.5% | RH/year
訊號採集週期 | – | 2 | – | S
反應時間1 / e（63％） | 6 | – | 20 | S

## Slide 28: 原理與構造 - 馬達

## Slide 29: 原理與構造 - 繼電器 ( Relay ) 原理
讓小電力可以驅動大電力，並作為開關使用
4553 GPIO
Notes: 而繼電器做的事情，就是把我們輸入的訊號當作開關的依據（比如說，當我給高電位的時候，讓電路關閉，燈泡就會亮）
這樣我們就可以用程式來控制開關，而不是用手切換

## Slide 30: 原理與構造 - 繼電器 ( Relay ) 構造 (續)
繼電器構造 ( 參考用 )

## Slide 31: 原理與構造 - 繼電器 ( Relay ) 構造 (續)
主要構造有 NO、NC、COM、Input
COM : 公共端
NO : 常開，平時為斷路，繼電器開啟時與 COM 相接
NC : 常閉，平時與 COM 為通路，繼電器開啟時斷路
Input : 控制開關
      可為高電位或低電位觸發
      本次提供的繼電器為低電位觸發

## Slide 32: 原理與構造 - 繼電器 ( Relay ) 構造 (續)
Normally Open ( NO )
Common ( COM )
Normally Closed ( NC )
Input
GND
VCC
JD_VCC 為繼電器電源
VCC 為系統電源
Notes: 因為它是低電位觸發，所以如果要測試繼電器有沒有故障 只需要把任一資料線(IN1~IN4)去觸碰一下4533的GND即可 應該會亮LED燈(IN1~IN4)及觸發該資料線(IN1~IN4)的設備 如果有動作有亮，就表示繼電器正常運作

## Slide 33: 原理與構造 - 電源供應模組 ( PDM )
供土壤濕度、光線及溫濕度感測器
電源供應器
12V
電源開關
GND
3V3
5V
GND
GND
供 4553、繼電器及馬達
供土壤濕度、光線
及溫濕度感測器
供 LED 燈條跟風扇

## Slide 34: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝
設備及其電源強度
  注意：電源供應模組有兩個版本，3.3V及5V位置相反
名稱 | 電源
土壤濕度感測器 | 3.3V
光線感測器 | 
溫濕度感測器 | 
LED Bar | 
繼電器 | 5V
馬達 | 
LED燈條 | 12V
風扇 | 

## Slide 35: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
土壤濕度感測器
7688 | 
 | D9
sensor | 
 | - | + | 
AO | DO | GND | VCC

## Slide 36: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
光線感測器
7688 | 
A0 | 
sensor | 

## Slide 37: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
溫濕度感測器
7688 | 
D5 | 
sensor | 

## Slide 38: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
LED Bar
7688 | 
D6 | 
sensor | 

## Slide 39: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
繼電器
電源供應模組 | 
GND | 5V OUT
繼電器 | 
GND | 
VCC | 

## Slide 40: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
馬達
7688 | 
4 | 
電源供應模組 | 
GND | 5V OUT
繼電器 | 
 | K4常閉
IN4 | K4公共端
 | K4常開
馬達
VCC
GND

## Slide 41: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
LED燈條
7688 | 
3 | 
電源供應模組 | 
GND | DC IN/OUT
繼電器 | 
 | K2常閉
 | K2公共端
 | K2常開
IN2 | 
LED
VCC
GND

## Slide 42: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
風扇
7688 | 
2 | 
 | A1
電源供應模組 | 
GND | DC IN/OUT
繼電器 | 
 | K1常閉
 | K1公共端
 | K1常開
IN1 | 
風扇
VCC
GND
DATA

## Slide 43: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
組合
7688 | 
2 | D9
3 | 
4 | A1
 | D6
A0 | D5
電源供應模組 | 
GND | 5V
GND | 5V
GND | DC IN/OUT
GND | DC IN/OUT
繼電器 | 
 | K1常閉
 | K1公共端
 | K1常開
 | K2常閉
 | K2公共端
GND | K2常開
IN1 | 
IN2 | 
IN3 | K4常閉
IN4 | K4公共端
VCC | K4常開
風扇
VCC
GND
DATA
LED燈條
VCC
GND
馬達
VCC
GND
光線感應器
溫溼度感應器
LED Bar
土壤 感測器

## Slide 44: 控制設備及顯示資訊 - 設備安裝(續)
放入箱子

## Slide 45: 控制設備及顯示資訊 - 控制及顯示
四人一組
至github下載範例程式：https://github.com/ashercy/iot.git
  位置：iot/example/Smart_Greenhouse.ino

## Slide 46: 大綱
材料
目標一：MQTT PUB及SUB指令
  NB-IoT 模組
  MQTT
  PUBLISH及SUBSCRIBE封包格式
  建立broker
  傳送PUBLISH封包
  傳送SUBSCRIBE封包
目標二：組裝及控制硬體設備
  原理與構造
    土壤濕度感測器
    光線感測器
    溫濕度感測器
    馬達
    繼電器
    電源供應模組
  控制設備及顯示資訊
    設備安裝
    控制及顯示
目標三：MQTT雙向控制
  以PUB上傳光感值
  以SUB控制開關燈
  雙向控制

## Slide 47: 目標三：MQTT雙向控制
Publisher
Broker
Topic
Subscriber
message
message
sensor
sensor
control
data

## Slide 48: 以PUB上傳光感值
7688+SIM7000E+light sensor
SIM7000E | 
7 | Vin
8 | GND
12 | 5V
GND | 
SCL | 
7688 | 
7 | 
8 | 
12 | 5V
Sensor(A0) | 
GND | 
SCL | 
電源供應模組 | 
GND | DC IN/OUT

## Slide 49: 以PUB上傳光感值(續)
四人一組
至github下載範例程式：https://github.com/ashercy/iot.git
  位置：iot/example/Pub_Sensor.ino
修改參數
  serverIP
  IOT_CLIENT: <student ID>
  IOT_TOPIC: <represent student ID>/lab2
x.x.x.x
x.x.x.x

## Slide 50: 以SUB控制開關燈
7688+SIM7000E+LED light
SIM7000E | 
7 | Vin
8 | GND
12 | 5V
GND | 
SCL | 
7688 | 
3 | 
7 | 
8 | 
12 | 5V
GND | 
SCL | 
電源供應模組 | 
GND | 5V OUT
GND | DC IN/OUT
GND | DC IN/OUT
繼電器 | 
 | K2常閉
 | K2公共端
GND | K2常開
IN1 | 
IN2 | 
IN3 | 
IN4 | 
VCC | 
LED
VCC
GND

## Slide 51: 以SUB控制開關燈(續)
四人一組
至github下載範例程式：https://github.com/ashercy/iot.git
  位置：iot/example/Sub_LED.ino
修改參數
  serverIP
  IOT_CLIENT: <student ID>
  IOT_TOPIC: <represent student ID>/lab2
x.x.x.x

## Slide 52: MQTT雙向控制
四人一組
建議PUB先連上後，在讓SUB連上

## Slide 53: 常見bug
無法上傳檔案
  至裝置管理員看是否COM port寫錯，或是裝置未選擇LintIt 7688
SIM 7000E: Fail to set baud rate
  SIM7000E電源重新開關
繼電器不會動
  電源供應器的開關要記得按下去，按下後會亮紅燈
一台SIM7000E連上後，讓另一台已經連上的模組斷線
  Client ID要設定不同，避免自己干擾自己